## Slide 1
Erfahrungen bei der INSPIRE-Datenmodelltransformation
Astrid Feichtner
Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Bayern
Notes: Vorbereitende Tätigkeiten im Schulungsraum:
Browsercache löschen, QGIS: Alte Projekte löschen, Plugin‘s einbetten und URL Liste hinterlegen; Javaversion für DLC checken und ggf. Neue installieren
Einstieg in Vortrag:
Vormittag Theorie - Jetzt das Ganze in der Praxis

## Slide 2: Software und Workflow (außer Vermessungsdaten)
INSPIRE
GML-Schema
INSPIRE-WFS(T)
INSPIRE-Datenbank
Quell-Daten
Transformation
WFS-T Inserts
 WFS-Erstellung
 Performance-Probleme bei WMS-Rendering
Notes: Ziel: Geodaten allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei beinhaltet der Begriff „Nutzer“ sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Bürger.

## Slide 3: Erfahrungen: Unnötige Komplexität
Bsp.: Schema Protected Sites Simple
Eigentlich einfach (1 FeatureType mit 7 Attributen)
ABER: komplexe Datentypen
  legalFoundationDocument: CI_Citation
  Definition: „URL oder Textangabe, die auf einen Rechtsakt verweist, durch den das Schutzgebiet ausgewiesen wurde“
  CI_Citation entspricht 44 Zeilen in Abbildungstabelle (davon allerdings viele optional)
  In Anhang II vereinfachter Datentyp LegislationCitation verwendet
  siteName: GeographicalName
  aufgeblähte GML-Datensätze
Notes: Ziel: Geodaten allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei beinhaltet der Begriff „Nutzer“ sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Bürger.

## Slide 4: Erfahrungen: Kodierung Codelist-Werte
Bsp.: Schema Protected Sites Simple
Kodierung in GML 3.3:
Verwendung von gml:ReferenceType
  „Leeres“ XML-Element mit Codelisten Wert in XML-Attribut xlink:href
  aufgeblähte GML-Datensätze
<ps:siteDesignation>…
<ps:designation xlink:type="simple" xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/Natura2000DesignationValue/specialAreaOfConservation">
</ps:designation>…
</ps:siteDesignation>
Notes: Ziel: Geodaten allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei beinhaltet der Begriff „Nutzer“ sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Bürger.

## Slide 5: Erfahrungen: Kodierung Codelist-Werte
  In Standard-GIS ohne spezielle Erweiterungen nicht korrekt verarbeitbar
  Sub-Properties mit Codelist-Wert (z.B. designation) werden gar nicht angezeigt
  Bei mit Leer-Wert belegten voidable Properties (z.B. legalFoundation Date) wird nilReason nicht angezeigt
  Erfahrungen mit QGIS-Erweiterung GML Application Schema Toolbox?
Notes: Ziel: Geodaten allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei beinhaltet der Begriff „Nutzer“ sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Wirtschaft, die Wissenschaft und den Bürger.